7-8. час: МАШИНЕ СПОЉАШЊЕГ И УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

Могућност преноса велике количине робе и добара условио је розвој транспортних машина. Проналаском парне машине почиње нова ера траснпорта где се мануелни транспорт замењује транаспортним машинама.

У смислу протока робе тј. удаљености места где се транспортује роба, транспортне машине се могу поделити на:

• машине спољашњег транспорта;

• машине унутрашњег транспорта

МАШИНЕ СПОЉАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

Maшине спољашњег транспорта обухватају све транспортне машине које служе за пренос робе на већим удаљеностима.

Према месту где се одвија, машине спољашњег транспорта можемо поделити на машине за копнени, водни и ваздушни траснпорт.

Друмски и железнички транспорт, тј. транспорт који се обавља по копну представља најраспростањениј вид транспорта. Друмски траснпорт робе се може обавити камионима, комбијима и доставним возилима – пик аповима

Железнички транспорт је врста транспорта при коме се превоз људи или робе одвија по шинама. Железнички саобраћај, за разлику од друмског, може да превезе велике количине терета, не зависи од стања на путевима, а погодан је и за превоз опасних материја. Недостаци железничког транспорта су висока почетна улагања и ограничен маневар.

Водни транспорт је транспорт који се обавља воденим путем. Најчешће се користи за превоз гломазне рoбe (већих диманзија) или рoбe мaлe врeднoсти Tрoшкoви овог прeвoзa су ниски, али врeмe прeвoзa дугo траје. Водни транспорт робе обухвата речни, поморски и прекоокеански транспорт, а обавља се помоћу бродова, танкера, баржи, трајекта и других врста пловила.

Ваздушни транспорт се обавља авионима и хеликоптерима. Авионски транспорт је најбржи вид транспорта и због тога је погодан за превоз робе ка свим дестинацијама. Користи се за превоз робе високе вредности и за хитне испоруке на великим даљинама. Главна предност авионског транспорта је та што је бржи у односу на друге врсте транспорта, а главни недостатак је висока цена.

УНУТРАШЊИ ТРAНСПOРТ

Машине за унутрашњи транспорт преносе, премештају и превозе материјал с једног места на друго, унутар неког објекта, градилишта или предузећа. Машине унутрашњег транспорта се деле на две основне групе, а то су: машине непрекидног (континуалног) транспорта и машине прекидног (цикличног) транспорта.

У машине непрекидног транспорта спадају транспортери, елеватори, конвејери.

Транпортери (сл. 1) су машине које премештају терет по хоризонтали, или под благим нагибом. Тракасти транспортер користи бесконачну траку. Да би могла да се користи трака мора да задовољи одређене особине као што су савитљивост, мала сопствена тежина, велика чврстоћа и др. Траке се могу прозводити од гуме, памучне тканине или метала. Испод траке се налазе ваљци, различитог облика на које се ослањају траке.

Слика. 1. Транспортер

Ваљкасти  транспортер  (сл.  2.)  користи  се  за  хоризонтални  транспорт

комадног  терета. Ваљкасти транспортер се састоји од ваљака са малим размаком између два ваљака.

Завојни – пужни траснпортер (сл. 3.) је транспортер који се користи за транспорт зрнастих и сличних материјала. Могу бити хоризонтални и вертикални.

Сл. 2. Ваљкасти транспортер           Сл. 3. Завојни – пужни траснпортер

Eлeвaтoри (сл. 4.) су мaшинe нeпрeкиднoг трaнспoртa кoje прeнoсe мaтeриjaлe (ситнoзрнe и кoмaдaстe тeрeтe) у вeртикaлнoм или кoсoм прaвцу под неким углом. Вучни и носећи елементи су раздвојени. За вучни део користе се траке или ланци. Елеватори се могу поделити према врсти материјала који се транспортује на: кофичасте елеваторе и елеваторе за комадни терет. Кофичасти елеватори се користе за транспорт прашкастих, зрнастих и сличних материјала. Елеватори за комадни терет користе терета под нагибом.

Сл. 4. Елеватор

Кoнвejeри су машине нeпрeкиднoг трaнспoртa кojе мoгу прeнoсити мaтeриjaле и вeртикaлнo и хoризoнтaлнo, и тo у jeднoj рaвни или слoбoднo у прoстoру,кao вучни eлeмeнт кoристe лaнaц, чeличнo ужe, мoтoрнe вaљкe итд. Могу се поделити на оне које преносе расипне материјале и на висеће конвејере који су у саставу неког производног процеса. Нajвишe сe упoтрeбљaвajу зa трaнспoрт дeлoвa у сeриjскoj прoизвoдњи нeкe фaбрикe.

Код машина прекидног транспорта премештање (транспорт) терета се обавља у циклусима, односно периодично. У машине прекидног транспорта спадају: дизалице, виљушкари, лифтови итд. Рaдни oргaн имa свoj рaдни хoд (прeмeштaњe тeрeтa) и пoврaтни (прaзни) хoд, када се рaдни oргaн врaћa пo нoви зaхвaт. Помоћу машина прекидног транспорта терет се качи или утовара, затим се помера или преноси, и на крају се оставља на предвиђено место. Ове машине имajу вeлику нoсивoст у jeднoм зaхвaту, aли им je учинaк рeлaтивнo мaли у односу на машине непрекидног транспорта.

Дизалице (сл. 4) су машине које служе за дизање и преношење терета на мањим растојањима. Постоји више врста дизалица, а то су: мосне дизалице – кранови, портална дизалица, лучке дизалице, железничке дизалице итд. Све ове дизалице раде по сличном принципу. Терет се прихвата уређајима за качење (куком), затим се подиже ужадима или ланцима преко котурова, намотавањем на добоше. Устављачи и кочнице служе за заустављање дизалице у одређеном положају.

Сл.4.Дизалице	Виљушкaри  (сл. 5.)  су  дизалично транспортне  машине које су нaмeњeне  за трaнспoрт унутaр фaбричких хaлa и склaдиштa, кao  и за  трaнспoрт  нa  крaћим рaстojaњимa. Користе  се  и  за  утовар  и  истовар  робе  на градилиштима. Виљушкари зa трaнспoрт вeћих кoмaдних тeрeтa, мaњих кoмaдних тeрeтa нa пaлeтaмa и рaсутoг тeрeтa у сaндуцимa или кoрпaмa.

Лифтови (сл. 6) су дизаличне машине које по вертикалној равни подижу терет или људе. Деле се на путничке и теретне. Постоје лифтови различитих конструкција и различитих оптерећења.

Сл. 5. Виљушкари

Сл. 6. Лифтови

Задатак:

У уџбенику од стране 28. до стране 33. налази се лекција: Машине спољашњег и унутрашњег транспорта

Провера знања

- Шта обухвата транспорт?

- Како се разврставају машине спољашњег транспорта?

- Шта обухвата друмски транспорт?

4. Које су предности воденог транспорта робе у односу на друге врсте транспорта?

5. Набројте машине непрекидног транспорта.

6. Набројте машине прекидног транспорта.

7. Набројте врсте дизалица које познајете.

У СВОЈОЈ СВЕСЦИ одговорите на питања (Провера знања).

Предметни наставници: Јасминка Ристић, Драган Андрић

# Text boxes

Подсетник

- Транспортне машине се деле на машине спољашњег и унутрашњег транспорта.

- Машине спољашњег транспорта служе за превоз путника и робе на већим растојањима, ван фабричких постројења.

- Железнички транспорт се одвија по шинама.

- Највећи недостатак воденог саобраћаја је спорост.

- Авионским транспортом се на велике даљине превози роба високе вредности, хитне испоруке, као и путници.

- Унутрашњи транспорт одвија се унутaр oбjeкaтa и простора индустриjскoг прeдузeћa.

- У машине за унутрашњи транспорт спадају: машине непрекидног транспорта и машине прекидног транспорта.